第七十四章

Capítulo 74

Chapter 74

銅及其製品

Cobre e suas obras

Copper and articles thereof

章註

１．	本章所用有關名詞之涵義如下：

ａ）	精煉銅

以重量計含銅量最少達９９．８５％；或含銅量達９７．５％但所含其他元素其重量以不超過下表所列限量為限：

表  －  其他元素

| 元 素 | 最大含量（重量百分率）％ |
| --- | --- |
| Ａｇ 銀 Ａｓ 砷 Ｃｄ 鎘 Ｃｒ 鉻 Ｍｇ 鎂 Ｐｂ 鉛 Ｓ 硫 Ｓｎ 錫 Ｔｅ 碲 Ｚｎ 鋅 Ｚｒ 鋯 其他元素＊ | ０．２５ ０．５ １．３ １．４ ０．８ １．５ ０．７ ０．８ ０．８ １ ０．３ ０．３ |
| ＊其他元素，例如：鋁、鈹、鈷、鐵、錳、鎳、矽。 |

ｂ）	銅合金

未精煉銅除外，銅之重量較任何其他元素均大之金屬，並需：

１）其他元素中至少有一種其重量比前表所列限量為大；或

２）前表所列其他元素總重量超過２．５％。

ｃ）	銅母合金

銅與以重量計超過銅之重量１０％之其他元素之合金，不適於展性用途者，一般用於製造其他合金之添加料或作為脫氧劑、脫硫劑或在非鐵金屬冶煉上作為類似用途者。惟磷化銅（磷銅）含磷重量超過１５％者歸列第２８．４８節。

ｄ）	條及桿

軋、擠、拉或鍛造，全長實心橫斷面一致之非捲盤產品，其橫斷面為圓形、橢圓形、長方形（包括正方形）、等邊三角形或正凸多邊形（包括〔平扁圓形〕及〔變形長方形〕）其兩對邊為凸弧，另兩對邊為等長平行直線。如係長方形（包括正方形）、三角形或多角形橫斷面之產品在其全長可能有圓角。此類長方形（包括〔變形長方形〕）之橫斷面厚度超過寬度十分之一者。本名稱亦包括同樣形狀及大小之鑄造或燒結產品，製成後再經加工（簡單剪修或除除外）者在內，但以不具其他節物品或產品之特性者為限。

拉線條料及小坯，其端部經削尖或簡單加工，以便送入機器供轉變成拉絲桿或管，應視為第７４．０３節未經塑性加工銅。

ｅ）	型材

軋、擠、拉、鍛造或成型，全長橫斷面一致之產品不論是否成捲，其不符合條、桿、線、板、片、扁條、箔、管之定義者。本名稱亦包括同樣形狀及大小之鑄造或燒結產品，製成後再經加工（簡單剪修或除除外）者在內。但以不具其他節物品或產品之特性者為限。

ｆ）	線

軋、擠或拉，全長實心橫斷面一致之捲盤產品，其橫斷面為圓形、橢圓形、長方形（包括正方形）、等邊三角形或正凸多邊形（包括〔平扁圓形〕及〔變形長方形〕，其兩對邊為凸弧，另兩邊為等長平行直線）。具有長方形（包括正方形）、三角形或多角形橫斷面產品，其全長可能具有圓角。此類產品成長方形（包括〔變形長方形〕）橫斷面，其厚度超過寬度十分之一者。

第７４．１４節所稱之〔線〕僅指任何橫斷面尺寸均不超過６公厘之不論成捲盤與否之產品。

ｇ）	板、片、扁條及箔

平面產品（第７４．０３節之未經塑性加工產品除外）不論是否成捲，其橫斷面是否具有圓角之實心長方形（正方形除外）包括〔變形長方形〕，其兩對邊為凸弧，另兩邊為等長平行直線），其厚度一致，且為：

－長方形（包括正方形），其厚度不超過寬度之十分之一者。

－長方形或正方形除外，任何尺寸之形狀，但以不具其他節物品或產品之特性者為限。

第７４．０９及７４．１０節適用於板、片、扁條及箔經壓紋者（例如：溝槽形、加肋形、格子形、淚斑形、鈕釦形、菱形）及經穿孔、波浪形、拋光或塗面之產品，但以不具其他節物品或產品之特性者為限。

ｈ）	管

空心產品，不論是否成捲，其全長橫斷面一致，且管壁厚度一致，而僅有一中空者，其形狀為圓形、橢圓形、長方形（包括正方形）、等邊三角形或正凸多邊形。全長橫斷面可能有圓角之長方形（包括正方形）、等邊三角形或正凸多邊形之產品，亦應視為管，但以其橫斷面內外應為同心、同形狀及同方向者。上列橫斷面管製品可經拋光、塗面、彎曲、切螺紋、鑽孔、成細腰形、擴展、成圓錐形或配有凸緣、軸環或圈環。

Nota

1.	Neste Capítulo considera-se:

a)	Cobre afinado (refinado)

o metal de teor mínimo, em peso, de 99,85% de cobre; ou

o metal de teor mínimo, em peso, de 97,5% de cobre, desde que o teor de qualquer outro elemento não exceda os limites indicados no quadro seguinte:

QUADRO

OUTROS ELEMENTOS

| Elemento | Teor limite % em peso |
| --- | --- |
| Ag Prata As Arsénico Cd Cádmio Cr Crómio Mg Magnésio Pb Chumbo S Enxofre Sn Estanho Te Telúrio Zn Zinco Zr Zircónio Outros elementos (1) , cada um | 0,25 0,5 1,3 1,4 0,8 1,5 0,7 0,8 0,8 1 0,3 0,3 |
| Outros elementos, por exemplo: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. |

b)	Ligas de cobre

as matérias metálicas, excepto cobre não afinado (refinado), nas quais o cobre predomina em peso sobre cada um dos outros elementos, desde que:

1)		o teor, em peso, de pelo menos um dos outros elementos exceda os limites indicados no quadro acima referido, ou

2)		o teor total, em peso, dos outros elementos exceda 2,5%.

c)	Ligas-mães de cobre

as ligas contendo cobre, numa proporção superior a 10%, em peso, e outros elementos, não susceptíveis de deformação plástica e utilizadas como produtos de adição na preparação de outras ligas, ou como desoxidantes, dessulfurantes ou em usos semelhantes na metalurgia dos metais não ferrosos. Todavia, as combinações de fósforo e cobre (fosforetos de cobre) contendo mais de 15%, em peso, de fósforo, incluem-se na posição 28.48.

d)	Barras

os produtos laminados, extrudados, estirados ou forjados, não enrolados, cuja secção transversal maciça, constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, rectangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluídos os <<círculos achatados>> e os <<rectângulos modificados>>, em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e os dois outros sejam rectilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal quadrada, rectangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal rectangular (incluídos os produtos de secção <<rectangular modificada>>) excede a décima parte da largura. Também se consideram barras os produtos com as referidas formas e dimensões, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras incluídos em outras posições.

Todavia, consideram-se cobre em bruto da posição 74.03 as barras ("wire-bars") destinadas à obtenção de fios e os biletes apontados ou de outro modo trabalhados nas extremidades, para facilitar a sua introdução nas máquinas utilizadas para a sua transformação em fio-máquina ou em tubos, por exemplo.

e)	Perfis

os produtos laminados, extrudados, estirados, forjados, modelados ou dobrados, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento e que não correspondam a qualquer das definições de barras, fios, chapas, tiras, folhas ou tubos. Também se consideram perfis os produtos com as mesmas formas, obtidos por moldação, fundição ou sinterização, que tenham sofrido posteriormente à sua obtenção um trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de rebarbas, desde que tal trabalho não lhes confira as características de artefactos ou obras incluídos em outras posições.

f)	Fios

os produtos laminados, extrudados, estirados ou trefilados, em rolos, cuja secção transversal maciça, constante em todo o comprimento, tenha a forma circular, oval, quadrada, rectangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular (incluídos os <<círculos achatados>> e os <<rectângulos modificados>>, em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e os dois outros sejam rectilíneos, iguais e paralelos). Os produtos de secção transversal quadrada, rectangular, triangular ou poligonal podem apresentar ângulos arredondados ao longo de todo o comprimento. A espessura dos produtos de secção transversal rectangular (incluídos os produtos de secção <<rectangular modificada>>) excede a décima parte da largura.

Todavia, para interpretação da posição 74.14, só se consideram fios os produtos, mesmo em rolos, cujo corte transversal, qualquer que seja a  sua forma, não exceda 6 mm na sua maior dimensão.

g)	Chapas, tiras e folhas

os produtos de superfície plana (excepto os produtos em formas brutas da posição 74.03), mesmo em rolos, de secção transversal maciça rectangular, mesmo com ângulos arredondados (incluídos os <<rectângulos modificados>>, em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e os dois outros sejam rectilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante, que se apresentem:

-	na forma quadrada ou rectangular com espessura não superior à décima parte da largura,

-	em formas diferentes da quadrada ou rectangular, qualquer que seja a dimensão, desde que não tenham as características de artefactos ou obras incluídos em outras posições.

Estão incluídas nas posições 74.09 e 74.10 as chapas, tiras e folhas que apresentem motivos (por exemplo: ranhuras, estrias, gofragens, lágrimas, botões, losangos) e as que tenham sido perfuradas, onduladas, polidas ou revestidas, desde que esses trabalhos não lhes confiram as características de artefactos ou obras incluídos em outras posições.

h)	Tubos

os produtos ocos, mesmo em rolos, de secção transversal constante em todo o comprimento, podendo apresentar uma única cavidade fechada, em forma circular, oval, quadrada, rectangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular e com paredes de espessura constante. Também se consideram tubos os produtos de secção transversal quadrada, rectangular, de triângulo equilátero ou de polígono convexo regular, mesmo com ângulos arredondados ao longo de todo o comprimento, desde que as secções transversais interior e exterior tenham a mesma forma, a mesma disposição e o mesmo centro. Os tubos que tenham as secções transversais acima referidas podem apresentar-se  polidos, revestidos, curvados, roscados, perfurados, estrangulados, dilatados, cónicos ou providos de flanges, aros, anilhas (anéis).

Note

1.	In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them:

a)	Refined copper

Metal containing at least 99.85% by weight of copper; or

Metal containing at least 97.5% by weight of copper, provided that the content by weight of any other element does not exceed the limit specified in the following table:

TABLE

Other elements

| Element | Limiting content % by weight |
| --- | --- |
| Ag Silver As Arsenic Cd Cadmium Cr Chromium Mg Magnesium Pb Lead S Sulphur Sn Tin Te Tellurium Zn Zinc Zr Zirconium Other elements*, each | 0.25 0.5 1.3 1.4 0.8 1.5 0.7 0.8 0.8 1 0.3 0.3 |
| * Other elements are, for example, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. |

b)	Copper alloys

Metallic substances other than unrefined copper in which copper predominates by weight over each of the other elements, provided that:

1)			the content by weight of at least one of the other elements is greater than the limit specified in the foregoing table; or

2)		the total content by weight of such other elements exceeds 2.5%.

c)	Master alloys

Alloys containing with other elements more than 10% by weight of copper, not usefully malleable and commonly used as an additive in the manufacture of other alloys or as de-oxidants, de-sulphurising agents or for similar uses in the metallurgy of non-ferrous metals. However, copper phosphide (phosphor copper) containing more than 15% by weight of phosphorus falls in heading 28.48.

d)	Bars and rods

Rolled, extruded, drawn or forged products, not in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms and dimensions, which have been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings.

Wire-bars and billets with their ends tapered or otherwise worked simply to facilitate their entry into machines for converting them into, for example, drawing stock (wire-rod) or tubes, are however to be taken to be unwrought copper of heading 74.03.

e)	Profiles

Rolled, extruded, drawn, forged or formed products, coiled or not, of a uniform cross-section along their whole length, which do not conform to any of the definitions of bars, rods, wire, plates, sheets, strip, foil, tubes or pipes. The expression also covers cast or sintered products, of the same forms, which have been subsequently worked after production (otherwise than by simple trimming or de-scaling), provided that they have not thereby assumed the character of articles or products of other headings.

f)		Wire

Rolled, extruded or drawn products, in coils, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons (including "flattened circles" and "modified rectangles", of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel). Products with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length. The thickness of such products which have a rectangular (including "modified rectangular") cross-section exceeds one-tenth of the width.

In the case of heading 74.14, however, the term "wire" applies only to products, whether or not in coils, of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm.

g)	Plates, sheets, strip and foil

Flat-surfaced products (other than the unwrought products of heading 74.03), coiled or not, of solid rectangular (other than square) cross-section with or without rounded corners (including "modified rectangles" of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel) of a uniform thickness, which are:

-	of rectangular (including square) shape with a thickness not exceeding one-tenth of the width,

-	of a shape other than rectangular or square, of any size, provided that they do not assume the character of articles or products of other headings.

Headings 74.09 and 74.10 apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings.

h)	Tubes and pipes

Hollow products, coiled or not, which have a uniform cross-section with only one enclosed void along their whole length in the shape of circles, ovals, rectangles (including squares), equilateral triangles or regular convex polygons, and which have a uniform wall thickness. Products with a rectangular (including square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners rounded along their whole length, are also to be taken to be tubes and pipes provided the inner and outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation. Tubes and pipes of the foregoing cross-sections may be polished, coated, bent, threaded, drilled, waisted, expanded, cone-shaped or fitted with flanges, collars or rings.

目註

１．	本章下列名詞之涵義如下：

ａ）	銅鋅基之合金（黃銅）

銅及鋅之合金，不論是否含有其他元素，如含有其他元素時：

－鋅之重量超過任何其他每一元素者；

－鎳之重量少於５％〔參考銅鎳鋅合金（洋銀）〕；及

－錫之重量少於３％〔參考銅錫合金（青銅）〕

ｂ）	銅錫基之合金（青銅）

銅及錫之合金，不論是否含有其他元素。如含其他元素，錫之重量較任何其他一種元素均大，但錫重量在３％及以上時，鋅重量可超過錫重量，但必須少於１０％者。

ｃ）	銅鎳鋅基之合金（洋銀）

銅、鎳及鋅之合金，不論是否含有其他元素，鎳重量在５％及以上者〔參考銅鋅合金（黃銅）〕。

ｄ）	銅鎳基之合金

銅及鎳之合金，不論是否含有其他元素，但任何情形下鋅重量未逾１％。如含有其他元素時，鎳重量超過其他每一元素。

Nota de subposições

1.	Neste Capítulo consideram-se:

a)	Ligas à base de cobre-zinco (latão)

qualquer liga de cobre e zinco, com ou sem outros elementos. Quando existam outros elementos:

-	o zinco predomina, em peso, sobre cada um dos outros elementos;

-	o eventual teor de níquel é inferior, em peso, a 5% (ver ligas à base de cobre-níquel--zinco ("maillechort"));

-	o eventual  teor de  estanho  é inferior,  em peso,  a 3%  (ver ligas à base de  cobre-

-estanho (bronze))

b)		Ligas à base de cobre-estanho (bronze)

qualquer liga de cobre e estanho, com ou sem outros elementos. Quando existam outros elementos, o estanho predomina, em peso, sobre cada um deles. Todavia, quando o teor de estanho seja pelo menos de 3%, em peso, o teor de zinco pode predominar, mas deve ser inferior a 10% em peso.

- Ligas à base de cobre-níquel-zinco ("maillechort")

qualquer liga de cobre, níquel e zinco, com ou sem outros elementos. O teor de níquel é igual ou superior, em peso, a 5% (ver ligas à base de cobre-zinco (latão)).

d)	Ligas à base de cobre-níquel

qualquer liga de cobre e níquel, com ou sem outros elementos, não contendo mais de 1% de zinco em peso. Quando existam outros elementos, o níquel predomina, em peso, sobre cada um deles.

Subheading Note

1.	In this Chapter the following expressions have the meanings hereby assigned to them:

a)	Copper-zinc base alloys (brasses)

Alloys of copper and zinc, with or without other elements. When other elements are present:

-	zinc predominates by weight over each of such other elements;

-	any nickel content by weight is less than 5% (see copper-nickel-zinc alloys (nickel silvers)); and

-	any tin content by weight is less than 3% (see copper-tin alloys (bronzes)).

b)	Copper-tin base alloys (bronzes)

Alloys of copper and tin, with or without other elements. When other elements are present, tin predominates by weight over each of such other elements, except that when the tin content is 3% or more the zinc content by weight may exceed that of tin but must be less than 10%.

c)	Copper-nickel-zinc base alloys (nickel silvers)

Alloys of copper, nickel and zinc, with or without other elements. The nickel content is 5% or more by weight (see copper-zinc alloys (brasses)).

d)	Copper-nickel base alloys

Alloys of copper and nickel, with or without other elements but in any case containing by weight not more than 1% of zinc. When other elements are present, nickel predominates by weight over each of such other elements.

| 貨物編號 CÓ DIGO DA NCEM/SH NCEM/HS CODE | DESIGNAÇ Ã O DAS DESCRIPTION OF 貨 物 名 稱 MERCADORIAS PRODUCTS | 單 位UNIDADE UNIT |
| --- | --- | --- |
| 7401 7402 7403 | 10 20 00 | 00 00 00 | 鑌（冰）銅；銅泥（沉澱銅 ）： －鑌（冰）銅 －銅泥（沉澱銅） 未精煉銅；供電解法精煉用 之陽極銅 精煉銅及銅合金，未經塑性 加工者： －精煉銅： | Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre): -Mates de cobre -Cobres de cementa- ção (precipitado de cobre) Cobre não afinado (refinado); ânodos de cobre para afinação (refinação) electrolí tica Cobre afinado (refinado) e ligas de cobre, em formas brutas: -Cobre afinado (refinado): | Copper mattes;cement copper (precipitated copper): -Copper mattes -Cement copper (pre- cipitated copper) Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining Refined copper and copper alloys, unwrought: -Refined copper: | kg kg kg | -- -- -- |